# ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

# Поздравляем Вас с приобретением

# термопресса BetaMini \ BetaMaxi !

Для термотрансфера существенны три фактора – давление, температура и время. Профессиональный термопресс серии Beta  гарантирует Вам стабильное давление в любой момент времени! Температура и время устанавливается в зависимости от типа Вашего трансфера. Большинство трансферов требуют 6-12 секунд времени выдержки.

# Транспортировка

1. Распаковка

Пожалуйста, сохраните все упаковочные материалы: деревянная коробка, прокладочный материал.

Они пригодятся Вам в случае перевозки или отправки пресса в ремонт.

Внимание: При транспортировке ручка пресса ( плита ) должна находиться в нижнем положении.

## Установка

1. Установите пресс на ровную устойчивую поверхность

2. Закрепите металлическую ручка термопресса.

2. Включите пресс в заземленную розетку (220 Вт).

Внимание:  Если Вы используете удлинитель, он не должен быть более 7,62 мера

## Подготовка к работе

1. Настройка давления.

Давление регулируется при помощи винта, находящейся на верхней плите пресса. В  открытом виде откорректируйте давление.  Поверните  винт в сторону положения  « + », если необходимо увеличить давление,  для уменьшения давления – в сторону « - ». Прижим должен быть плотным, но не чрезмерно.  Тонкий материал требует большего, а толстый меньшего давления.

Важно: При открывании пресса фиксатор ручки термопресса (рис.5.1 «HandleReleaseKnob») необходимо оттянуть влево и откинуть ручка термопресса от себя, фиксатор вернется в исходное положение.

2.  Переведите выключатель в положение  «ON» (рис.5.1 «ON/OFF switch»). Чтобы выключить пресс установите переключатель в положение «OFF».

3. Температура и время устанавливается в соответствии с рекомендациями производителя термотрансфера.

Установите необходимую температуру и время на панели управления  (рис.5.1 «Time/Temp Control Unit»).  : нажмите клавишу «MODE» затем нажатием клавиш «UP», «DOWN» установите необходимое время,  температура устанавливается аналогично.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Важно:  Помните, что результат Вашей работы зависит от сочетания давления, времени и температуры, которые подбираются для каждого вида трансфера индивидуально.

### Термоперенос на текстиль     (общие рекомендации)

1.  Поднимите и поверните верхнюю часть термопресса вправо.

2.  Расположите материал, на который следует нанести изображение, на основание пресса и прогрейте материал 1-2 сек. (разгладьте складки на материале).

3.  Разместите трансфер на  материал.

Усредненные режимы 177о С, 15 сек.  для «холодных» пленок

190о С , 10-12 сек. для «горячих» пленок.

4.  Поверните верхнюю часть термопресса в исходное положение и,  ослабив фиксатор, опускайте ручку термопресса  до щелчка.

5. Поднимите плиту после звукового сигнала.

6. Если Вы работаете с «горячей» пленкой, снимите подложку немедленно. Если работаете с «холодной» пленкой, снимите подложку через 10-15 сек.

## Внимание

Если Вы работаете с твердыми материалами (металл, дерево, пластик, керамика), используйте тефлоновый лист для защиты верхней греющейся станины и терморезины.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------