Инструкция по эксплуатации кружечного термопресса Adkins Beta Mug

Пожалуйста внимательно ознакомьтесь с инструкцией – это сэкономит ваше время, деньги и силы…

Кружечный термопресс предназначен для переноса изображения на керамические кружки методом термотрансфера и сублимации. Допустимо использование цилиндрических кружек диаметром от 7.5 до 9.0 см.

# Меры предосторожности

Кружечный термопресс может ремонтироваться только уполномоченными сервисными центрами, любое самостоятельное вмешательство в конструкцию термопресса лишает гарантии.

Всегда отключайте термопресс при проведении инженерного обслуживания.

Убедитесь, что термопрессу  достаточно места для работы, провод питания не должен касаться термоэлемента и у пресса должно быть достаточно места для нормального теплообмена вокруг него.

Пресс может эксплуатироваться при температуре от 0 до 35С, относительной влажности 20-80%.

ПРЕСС ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

При поднятой ручке термоэлемент отключается, при опускании включается. НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ РУЧКУ И НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАГРЕВ ТЕРМОЭЛЕМЕНТА ЕСЛИ В НЕМ НЕТ КРУЖКИ.  Нарушение этого требования приводит к выходу из строя термоэлемента и не покрывается гарантией.

# Инсталляция

Освободите пресс от упаковки. Убедитесь, что пресс не поврежден при транспортировке. Установите пресс на ровную и прочную поверхность так, чтобы у оператора было достаточно места для работы, а теплообмен вокруг пресса мог осуществляться свободно.

Требования к электросети: 220-240В, 50/60 Гц, 5А.

Регулировка давления (прижима). Для увеличения поворачивайте вентиль по часовой, для уменьшения против часовой стрелки. Будьте внимательны и не устанавливайте слишком высокое давление - при избыточном давлении кружка может лопнуть и поранить вас. Помните, что при нагреве керамика  расширяется, устанавливайте давление с учетом этого!

При поднятой ручке термоэлемент отключается, при опускании включается. НИКОГДА НЕ ОПУСКАЙТЕ РУЧКУ И НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ НАГРЕВ ТЕРМОЭЛЕМЕНТА ЕСЛИ В НЕМ НЕТ КРУЖКИ.  Нарушение этого требования приводит к выходу из строя термоэлемента и не покрывается гарантией.

Работа на прессе с сублимационными кружками.

Включите термопресс в сеть. Переведите выключатель в положение “ON”.

Убедитесь, что кружки, которые вы используете, предназначены для термопереноса или сублимации.

Ориентировочный режим для сублимации 130-200С, время выдержки 2-3 минуты. Для увеличения прижима поворачивайте вентиль по часовой, для уменьшения против часовой стрелки.

В начале работы прогрейте пресс до рабочей температуры поместив в него пробную кружку. В это время подготовьте рабочую кружку.

Чернила на сублимационной распечатке должны  быть сухими. Прикрепите сублимационную распечатку к поверхности кружки термоскотчем. Обмотайте кружку поверх бумаги тефлоном (включен в комплектацию пресса).

При достижении прессом рабочей температуры выньте пробную кружку и поместите в него рабочую. Опустите ручку включив тем самым прогрев. Временное падение температуры, когда вы помещаете холодную кружку в пресс, является нормальным. Пресс быстро снова  достигнет рабочей температуры.

Выньте кружку из термопресса после срабатывания сигнала. Будьте осторожны – кружка очень горячая! Снимите бумагу с кружки, пока она горячая.

Чтобы выключить пресс переведите выключатель в положение “OFF”.